## Slide 1: SBARCO
THE ONE YOU CAN RELY ON

## Slide 2: Принтер T4+ 203 dpi является очень доступным, экономичным и компактным. Несмотря на свои скромные размеры, он легко может похвастаться высокой производительностью и универсальностью применения.
Высокое качество печати, надежность и долговечность делают SBARCO T4+ лучшим решением для всего спектра применения, а его использование в комплексе с вспомогательными устройствами открывает дополнительные возможности.

## Slide 3: Особенности SBARCO T4+ 203
Возможность создавать свои формы с помощью программы BarDrawer
4
Несколько коммуникационных портов (USB, RS-232)
1
Возможность подключения клавиатуры или сканера через USB
2
Для этикеток могут быть использованы внутренние часы принтера
3
Наличие слота SD-карты для последующего сохранения данных
5

## Slide 4: 1. Технические характеристики принтера

## Slide 5
Печать | Разрешение печати | 203dpi (8 dots/mm)
 | Метод печати | Термотрансферная/Прямая термопечать
 | Скорость печати | 1 to 5 ips ( option 6ips ) (25.4 to 125 mm)
 | Макс. длина печати | 150” (3810 mm)
 | Макс ширина печати | 4.1” (104 mm)
CPU |  | 32 бит процессор
Память |  | 128MB SDRAM 128MB Flash ROM SD слот (до 32GB)
Дисплей |  | Жидкокристаллический экран с подсветкой, 128 x 64 точек
Панель управления |  | 4 многофункциональные клавиши, включая световой индикатор
Сенсоры |  | Регулируемый сенсор «на отражение» и «на просвет» Датчик открытия крышки, датчик риббона
Интерфейсы |  | RS-232, USB master/slave, Ethernet (опция), Bluetooth(опция)
Аудио |  | Звуковой сигнал
Питание |  | 100~240 VAC, 50/60 Hz Блок питания 24В 2.5А
Поддерживаемые штрих-коды | 1D | Code39 stand or extended, Code39 with check digit, Code93, Code128 UCC, Code128 Auto A,B,C mode, EAN8, EAN8/13 2&5 digit add-on, EAN13, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Interleaved with human readable check digit, UCC/EAN 128, UPC-A, UPC-A 2&5 digit add-on, UPC-E, UPC-E 2&5 digit add-on, UPC Interleaved 2 of 5
 | 2D | PDF417, Maxicode, Data Matrix, QR code

## Slide 6
Встроенный шрифт |  | 5 встроенных масштабируемых растровых шрифтов (алфавитно-цифровые) 2 встроенных масштабируемых растровых (числовые) Загружаемые шрифты
 |  | 4 угла ориентации: 0, 90, 180 и 270 градусов
Обработка изображений |  | PEPL: PCX, Direct binary graphic PDPL: PCX, BMP, HEX PZPL: HEX, Direct binary graphic, Compressed binary
Типы бумаги | Тип | Этикетка с зазором, с черной меткой, непрерывная лента
 | Ширина | 0.59”~4.33” (15 мм~110 мм)
 | Толщина | 0.002”~0.0075” (0.06 мм~0.2 мм)
 | Мин.Диаметр втулки | 1.0” (25.4 мм)
 | Макс. диаметр рулона | 5” (127 мм)
Риббон | Тип | Наружный риббон
 | Ширина | 1”~4.3” (25.4 мм~110 мм)
 | Макс. длинна | 100 M
 | Макс.диаметр рулона | 1.535” (39 мм)
 | Диаметр втулки | 0.5” (12.7 мм)
Условия хранения и эксплуатации | Условия эксплуатации | 5°C ~45°C (40°F~104°F)
 | Условия Хранения | -20°C~50°C (-4°F~122°F)
Влажность | Эксплуатация | 10%~90% (без конденсации. Проветриваемое помещение)
 | Хранение | 5%~95% (без конденсации. Проветриваемое помещение)

## Slide 7
Габариты и вес | Ширина | 7.83” (200.00 мм)
 | Глубина | 10.36” (263.19 мм)
 | Высота | 7.41” (188.29 мм)
 | Вес | 2 кг
Опции |  | Отделитель этикеток
 |  | Резак
 |  | IPS
Язык программирования |  | PEPL,PDPL,PZPL
По умолчанию |  | Часы

## Slide 8: 2. Подключение принтера к Весам

## Slide 9: Принтер SBARCO и подключение к весам
Отправка данных о весе (RS-232)
Кабель RS-232
Получение данных о весе (RS-232)
Весы
Элемент соединения
Принтер

## Slide 10
3. Обзор комплекса

## Slide 11: Данный настольный комплекс предназначен для печати термо- или термотрансферных этикеток без подключения к компьютеру или локальной сети предприятия.

## Slide 12
Импорт справочников товаров из Excel, для последующей автономной работы принтера
Основные особенности комплекса:
Составные штрих-коды любой сложности, а также возможность их корректировки.

## Slide 13
SBARCO T4+ без проблем взаимодействует с большим количеством разновидностей весов и индикаторов
Весы простого взвешивания
Весы повышенной точности для лабораторий.
Весы с увеличенной платформой до 600кг. Есть влагозащищенное исполнение
Платформенные весы. Типовые и нестандартные решения.

## Slide 14
Общий алгоритм работы
1. Загрузите и запустите редактор BarDrawer на ПК
2. Создайте проект этикеток
3. Сохраните в память принтера через USB
4. Запустите рабочую программу на принтере
5. Начинайте работу

## Slide 15
Примеры меню программы на принтере

## Slide 16: Данный комплекс будет Вашим помощником во многих сферах
Курьерские службы
Складские комплексы и распределительные пункты
Фасовочные пункты
Торговые предприятия

## Slide 17: 4. Создаем единичную этикетку

## Slide 18
Запускаем BarDrawer
Создаем новую этикетку

## Slide 19
Отправляем в настройки печати и выбираем загрузку

## Slide 20
Загружаем форму в принтер
Выбираем форму в меню принтера
Форма исчезнет после выключения принтера
Форма будет сохранена на SD карту
Форма будет сохранена в память принтера

## Slide 21: 5. Изменение этикетки

## Slide 22: 5.1 Truncation(обрезка)
Вес: Source(источник)–порт RS232 (весы).
Source (источник): RS-232 input  Advance (продвинутые настройки)  Truncation (обрезка).
Стоимость: Source (источник) – Database (база данных, файл Excel).
Source: Database  Add (добавить)  Microsoft Excel.
Сумма= Вес* Стоимость
Source: Refer to Object (ссылаться к объекту)  Advance  Calculation (подсчёт).

## Slide 23
Использование весов (scale) в качестве источника.
Способ вывода данных – Single Variable (одна переменная).
Source (ресурс): RS232 input (весы).
“Input Data” – тип порта принтера RS232, работающий либо с одной (single) переменной, либо с несколькими (multiple).
Данную информацию можно найти с помощью программы HyperTerminal или в инструкции к весам.
Введите информацию о весе для этикетки. “TRUNCATION” (обрезка)
Максимальное число отображаемых символов.
Эти данные будут отображены на экране принтера в качестве напоминания.

## Slide 24
Настройка весов
Для однократной печати этикетки с полученным весом, необходимо произвести настройку подключенных к принтеру весов.
На включенных весах одновременно зажмите две кнопки и
После появления на экране весов режима UF-1, пролистайте меню клавишей до режима UF-6 и нажмите
Кнопкой выберите формат 232 1 и выйдите из режима настройки клавишей
Теперь принтер напечатает этикетку с полученными данными сразу после стабилизации веса на платформе весов.

## Slide 25
Использование весов (scale) в качестве источника.
Способ вывода данных–Multiple Variable (несколько переменных).
Выходной порт весов (RS232), несколько рядов переменных.
00012кг
00001кг
00013кг
(Нетто)
(Тара)
(Брутто)
Пример Этикетки
Кликните дважды, чтобы обозначить источник для переменной.
Выберите “Specified line” (определить ряд):N.W: выберите V01, чтобы связать с нужными объектами на этикетке.
Выберите «Multiple Variable»

## Slide 26
00012kg
00001kg
00013kg
Источник – весы (Multiple variable scale output data).
Пример Этикетки
Кликните дважды, чтобы обозначить источник для переменной.
(Нетто)
(Тара)
(Брутто)
2-й и 3-й ряд информации от весов
Выберите “Specified line” (определить ряд):
-Тара:выберите V02,
-Бр: выберите V03; чтобы соединить нужные объекты.
Выберите объект «Нетто»
Source – “Refer to Object” (обращаться к объекту)

## Slide 27
Truncation(обрезка)

## Slide 28
5.2 Validation (Формат отображения чисел)

## Slide 29
Как связать таблицу Excel с этикеткой
Шаг 1: привяжите файл базы данных к файлу этикетки.
Шаг 2: выберите название необходимой таблицы.
Шаг 3: привяжите информацию к каждому объекту этикетки.
5.3 Database Linking
(Привязка базы данных)

## Slide 30
- Нажмите на иконку “DATABASE SETUP” (настройка базы данных), чтобы начать привязку.
- Привяжите базу данных Excel к файлу.
Для этого нажмите на «Add» (добавить) в появившемся диалоговом окне.

## Slide 31
В BARDRAWER можно использовать четыре разных вида баз данных. В данном случае – Excel.
Найдите файл.

## Slide 32
Нажмите на название необходимой таблицы Excel.
Свяжите каждый объект этикетки с базой данных:
Дважды нажмите на объект и настройте ресурс и название поля.

## Slide 33
Как скачать три ряда информации (3 формы) Excel на принтер и распечатать их.
5.4 Скачивание мультиформ

## Slide 34
Нажмите на иконку печати.
-Выберите “From Database” (из базы данных),
-Выберите название, которое будет показано в качестве название файла на экране принтера – “Form Name Field”.
-Выберите “Select Record” (выбрать запись), чтобы выбрать необходимые для скачки этикетки.

## Slide 35
Выберите необходимое число этикеток для закачки.
Перед закачкой убедитесь, что статус принтера – “READY” (готов).
Нажмите на «Download» (скачивание)

## Slide 36
Создайте формулу для итоговой суммы (Total): количество (переменная) * цена товара (переменная).
Источник переменной – клавиатура или весы.
Двойной клик  refer to object  advanced  arithmetic (цифровой расчёт)  calculation formula (формула вычисления) – (variable  operand “x”, Value: Price V)  Add  OK
5.5 Calculation (Подсчёт)

## Slide 37
5.6 Подсчёт: refer to object (ссылка на объект)
Выберите «Refer to Object»
Выберите ресурс «Refer to Object».
Перейдите в «Advanced», чтобы создать формулу вычисления.
Выберите объект: «Weight» (вес) или «Price» (цена).

## Slide 38
5.7 Arithmetic(Вычисление: создание формулы)
Активируйте «Arithmetic» и «Numerical computation»
Создайте формулы вычисления, выбрав «fixed» – «value» или «operand» с переменной «weight» (вес) или «database» (база данных) – «price» (цена), а затем “Add” (добавить).

## Slide 39
Спасибо за просмотр!